Gmina Kolno									Kolno; 29.01.2015r.

Kolno 33

11-311 Kolno

Dotyczy zapytania ofertowego na „Wytworzenie i wdrożenie gminnego portalu internetowego (oprogramowania)” w ramach realizacji zadanie pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno”

W dniu 28.01.2015r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:

„proszę o wyjaśnienie Specyfikacji Technicznej Oprogramowania - Parametry Wymagane pkt 13 f. serwery zlokalizowane w centrum danych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Nasza firma posiada serwery zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, co nie stanowiłoby problemu odnośnie zamówienia, jednakże potrzebna jest Państwa opinia w tej sprawie. Proszę o odpowiedź. Z góry bardzo dziękuję.”

Odpowiedź Zamawiającego na powyższe pytanie:

Przez "centrum danych" Zamawiający rozumie:
- dedykowane pomieszczenia z infrastrukturą właściwą dla centrum danych (szafy serwerowe, osprzęt techniczny, urządzenia sieciowe, okablowanie, system klimatyzacji)
- pomieszczenia centrum danych muszą posiadać zabezpieczenia fizyczne (kontrola dostępu oraz system alarmowy) oraz przeciwpożarowe (automatyczny system gaszenia)
- do centrum danych muszą być podłączone łącza sieciowe od co najmniej trzech operatorów, o przepustowości najwolniejszego łącza min. 50 Mb/s
- urządzenia sieciowe w centrum danych muszą zapewniać niezależną obsługę powyższych łącz, z obsługą routingu BGP oraz własnym numerem AS
Zamawiający nie określa technologii używanych przez Wykonawcę w zakresie serwerów umieszczonych w centrum danych. Zamawiający dopuszcza zarówno własne serwery fizyczne lub zwirtualizowane albo serwery wynajmowane od centrum danych (fizyczne lub VPS). Wydajność serwerów musi być odpowiednia do technologii programistycznych użytych do wytworzenia portalu oraz jego sprawnego działania.
Kopie zapasowe, o których mowa w OPZ, mogą być przechowywane w tym samym centrum danych - ale na innym urządzeniu fizycznym niż obsługujące wdrożony portal gminny.
Lokalizację serwerów oraz technologie należy opisać w ofercie w punkcie 13.f.

Dopuszcza się serwery zlokalizowane na terenie Polski.

Wójt Gminy Kolno

/-/ Henryk Duda