Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Tytuł zamówienia:

BUDOWA SIECI LAN, DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

na potrzeby realizacji projektu „WDROŻENIE E-USŁUG W GMINIE KOLNO”

# I. ZADANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA

- Budowa sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Kolno, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania

- Budowa sieci LAN w budynku GOPS w Kolnie, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania

# II. ZAKRES PRAC

II.A. W ramach zadania A Wykonawca:

- Wybuduje lokalną sieć komputerową w budynku Urzędu Gminy Kolno zgodnie z projektem technicznym dostarczonym przez Zamawiającego, będącego załącznikiem do niniejszego OPZ.

- Podłączy systemy informatyczne i urządzenia Zamawiającego do wybudowanej sieci.

- Dostarczy urządzenia komputerowe i oprogramowanie według poniższej specyfikacji ilościowej oraz uruchomi je na stanowiskach pracy Zamawiającego:

| Lp. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komputer biurowy PC z monitorem LCD 19” | 6 kpl. |
| 2. | Komputer przenośny 15,6” | 1 kpl. |
| 3. | Serwer NAS z dyskami 2x 1 TB | 1 kpl. |
| 4. | Program Office Home & Business PL lub równoważny | 7 licencji |
| 5. | Program Adobe Acrobat Professional 11 PL lub równoważny | 1 licencja |
| 6. | Przełącznik sieciowy zarządzalny 48+4 porty | 1 kpl. |
| 7. | Punkt dostępowy WiFi | 2 kpl. |
| 8. | Zasilacz awaryjny 10 000 VA rack z kartą zarządzającą | 1 kpl. |
| 9. | Szafa rack 19” 600x800 42U z wyposażeniem | 1 kpl. |

Specyfikacja techniczna (wymagania minimalne) została określona w załączniku 1a.

II.B. W ramach zadania B Wykonawca:

- Wybuduje lokalną sieć komputerową w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z projektem technicznym dostarczonym przez Zamawiającego, będącego załącznikiem do niniejszego OPZ.

- Podłączy systemy informatyczne i urządzenia Zamawiającego do wybudowanej sieci.

- Dostarczy urządzenia komputerowe i oprogramowanie według poniższej specyfikacji ilościowej oraz uruchomi je na stanowiskach pracy Zamawiającego:

| Lp. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Serwer sieciowy z systemem MS Windows Server 2008 Foundation | 1 kpl. |
| 2. | Monitor LCD 17” | 1 kpl. |
| 3. | Serwer NAS z dyskami 2x 1 TB | 1 kpl. |
| 4. | Program Office Home & Business PL lub równoważny | 2 licencje |
| 5. | Urządzenie wielofunkcyjne laserowe | 1 kpl. |
| 6. | Przełącznik sieciowy zarządzalny 16+4 porty | 1 kpl. |
| 7. | Zasilacz awaryjny 2200 VA rack z kartą zarządzającą | 1 kpl. |
| 8. | Klimatyzator biurowy | 1 kpl. |
| 9. | Centrala telefoniczna 2/8 | 1 kpl. |
| 10. | Szafa rack 19” 600x800 42U z wyposażeniem | 1 kpl. |

Specyfikacja techniczna (wymagania minimalne) została określona w załączniku 1a.

# III. Informacje dodatkowe Zamawiającego

W razie wątpliwości co do zakresu i/lub przedmiotu niniejszego opisu Wykonawca musi niezwłocznie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia, używając jednoznacznych, jasno sformułowanych zapytań.

Załącznik nr 1a

Specyfikacja Techniczna (Wymagania Minimalne) Sprzętu i Oprogramowania

Załącznik należy złożyć wraz z formularzem oferty

# Zadanie A

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Komputer biurowy PC z monitorem LCD 19” | 6 kpl. |  |  |
| Oferowane urządzenie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procesor osiągający w benchmarku http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 4300 punktów |  |
| 2. | Płyta główna z chipsetem producenta procesora, porty: D-Sub, DVI-D, 6x USB, 1x RJ-45, audio |  |
| 3. | Pamięć RAM 4 GB |  |
| 4. | Dysk twardy 500 GB |  |
| 5. | Napęd optyczny DVD+/-RW |  |
| 6. | Karta graficzna z układem graficznym producenta procesora, zintegrowana na płycie głównej |  |
| 7. | Karta sieciowa 1 Gb/s, zintegrowana na płycie głównej |  |
| 8. | Obudowa micro lub mini tower z zasilaczem 300W, porty audio i 2x USB dostępne z przodu obudowy |  |
| 9. | Klawiatura i mysz ze złączami USB, od producenta komputera |  |
| 10. | System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional |  |
| 11. | Monitor LCD 19” 5:4 5 ms 1000:1 VGA DVI-D DP USB HUB , głośniki, rozdzielczość min. 1280x1024 px, , jasność min. 250 nit |  |

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Komputer przenośny 15,6” | 1 kpl. |  |  |
| Oferowane urządzenie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procesor osiągający w benchmarku http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 3300 punktów |  |
| 2. | Płyta główna z chipsetem producenta procesora, porty: D-Sub, HDMI, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RJ-45, audio |  |
| 3. | Pamięć RAM 4 GB |  |
| 4. | Dysk twardy 500 GB |  |
| 5. | Napęd optyczny DVD+/-RW |  |
| 6. | Karta graficzna z układem graficznym producenta procesora, zintegrowana na płycie głównej |  |
| 7. | Karta sieciowa 100 Mb/soraz WiFi 802.11 b/g/n, zintegrowane na płycie głównej |  |
| 8. | Wbudowane Bluetooth, kamera HD, czytnik kart pamięci, czytnik linii papilarnych |  |
| 9. | Akumulator 6-komorowy min. 4000 mAh |  |
| 10. | System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional |  |
| 11. | Ekran 15,6” 1366x768px matowy |  |
| 12. | W komplecie zasilacz 230V oraz torba na laptopa |  |

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Serwer NAS z dyskami 2x 1 TB | 1 kpl. |  |  |
| Oferowane urządzenie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procesor dwurdzeniowy procesor o taktowaniu nie mniej niż 1,8 GHz na rdzeń |  |
| 2. | Pamięć operacyjna 2 GB |  |
| 3. | Dyski SATA 1 TB 7200 rpm – 2 sztuki, fabrycznie zainstalowane przez producenta pamięci masowej. Nie dopuszcza się oddzielnego dostarczenia dysków do urządzenia lub ich montażu poza zakładami producenta. Możliwość wymiany dysków w trakcie pracy urządzenia (hot-swap). |  |
| 4. | Obudowa typu desktop ze złączami: 2x 1Gb/s, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, D-Sub. Diody sygnalizacyjne LED na obudowie |  |
| 5. | Obsługiwane protokoły sieciowe: CIFS/SMB/Rally (Microsoft), NFS (Linux/UNIX), AFP Bonjour (Apple), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WebDAV, Windows DFS, SNMP |  |
| 6. | Obsługiwane tryby RAID: JBOD, 0, 1 |  |
| 7. | Rodzaje klientów (systemy operacyjne): Microsoft Windows XP; Mac OS X 10; Ubuntu 9.x oraz ich nowsze wersje |  |
| 8. | Zarządzanie systemem przy użyciu przeglądarki WWW. Interfejs użytkownika w języku polskim. Powiadamianie na e-mail. Aktualizacja oprogramowania |  |
| 9. | Zarządzanie plikami: przez przeglądarkę www, otoczenie sieciowe, serwer FTP. |  |
| 10. | Minimalna liczba LUN iSCSI: 256 |  |
| 11. | Funkcje kopii zapasowych: kopiowanie plików z komputerów w sieci; kopiowanie na dysk zewnętrzny; replikacja na zdalne urządzenie |  |
| 12. | Konfiguracja sieci TCP/IP: stały lub dynamiczny adres; Wake on LAN/WAN; Scheduled Power On; wbudowany serwer DHCP |  |
| 13. | Uwierzytelnianie użytkowników z Active Directory |  |
| 14. | Funkcje bezpieczeństwa: szyfrowanie wolumenów, wbudowana ochrona antywirusowa |  |
| 15. | Zarządzanie dyskami: skanowanie w poszukiwaniu uszkodzonych sektorów, SMART |  |
| 16. | Minimalna ilość równoczesnych użytkowników: 50 |  |
| 17. | Gwarancja producenta pamięci masowej na całe urządzenie łącznie z dyskami na okres 36 miesięcy od dostawy W przypadku wystąpienia awarii urządzenia kwalifikującej pamięć masową do wymiany, producent urządzenia ma obowiązek przesłania nowego urządzenia bezpośrednio do użytkownika urządzenia na swój koszt bez konieczności uprzedniego odesłania uszkodzonego |  |

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Program Office Home & Business PL lub równoważny | 7 licencji |  |  |
| Oferowane oprogramowanie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych |  |
| 2. | Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców |  |
| 3. | W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) |  |
| 4. | Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim |  |
| 5. | Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: Edytor tekstów Arkusz kalkulacyjny Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) Narzędzie do tworzenia notatek |  |
| 6. | Edytor tekstów musi umożliwiać: Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, Wstawianie oraz formatowanie tabel, Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, Automatyczne tworzenie spisów treści, Formatowanie nagłówków i stopek stron, Sprawdzanie pisowni w języku polskim, Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, Nagrywanie, wykonywanie, tworzenie i edycję makr zapisanych w języku Visual Basic for Application automatyzujących wykonywanie czynności, Określenie układu strony (pionowa/pozioma), Wydruk dokumentów, Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003-2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, |  |
| 7. | Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: Tworzenie raportów tabelarycznych, Tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, Wyszukiwanie i zamianę danych, Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, Nagrywanie, wykonywanie, tworzenie i edycję makr zapisanych w języku Visual Basic for Application automatyzujących wykonywanie czynności, Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003-2013 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. |  |
| 8. | Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek, Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu, Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003-2013. |  |
| 9. | Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (spam) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, Zarządzanie kalendarzem, Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, Zarządzanie listą zadań, Zlecanie zadań innym użytkownikom, Zarządzanie listą kontaktów, Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom. |  |
| 10. | Narzędzie do tworzenia notatek musi umożliwiać: Tworzenie notatek w trybie graficznym Organizować zapisane notatki Umożliwiać wyeksportowanie zawartości do innej bazy lub zapisanie w postaci HTML-owego archiwum |  |
| 11. | Oprogramowanie musi występować w 32- i 64-bitowej wersji |  |

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Program Adobe Acrobat Professional 11 PL | 1 licencja |  |  |
| Oferowane oprogramowanie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika |  |
| 2. | Funkcjonalność: Tworzenie dokumentów PDF zgodnych z normami ISO dotyczącymi standardu PDF oraz spełniających standardy dostępności (ułatwień dostępu dla osób niepełnosprawnych) Edytowanie dokumentów PDF (tekst, obrazy) Tworzenie formularzy oraz konwertowanie istniejących formularzy na pliki PDF obsługujące wypełnianie formularzy Cyfrowe podpisywanie dokumentów Standaryzacja zadań związanych z plikami PDF (automatyzacja) Konwertowanie plików PDF na formaty pakietu Microsoft Office Scalanie i łączenie plików PDF Przechowywanie i udostępnianie plików Porównywanie dwóch wersji plików Recenzowanie i zatwierdzanie i plików PDF, w tym zatwierdzanie za pomocą podpisów cyfrowych Ochrona plików PDF za pomocą haseł i uprawnień, w tym automatyzacja zabezpieczania dokumentów |  |
| 3. | Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim |  |
| 4. | Wersja produktu: pudełkowa, licencja bezterminowa |  |

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Przełącznik sieciowy zarządzalny 48+4 porty | 1 kpl. |  |  |
| Oferowane urządzenie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ilość portów: 50 RJ-45 oraz 2 SFP (combo mini-GBIC) |  |
| 2. | Szybkość transmisji danych: 10/100/1000 Mbps Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |  |
| 3. | Pełny dupleks: tak |  |
| 4. | Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1 Gb/s |  |
| 5. | Warstwa przełączania: L2 i L3 |  |
| 6. | Wielkość tabeli adresów MAC: min. 8000 |  |
| 7. | Kontrola wzrostu natężenia ruchu: tak |  |
| 8. | Dublowanie portów: tak |  |
| 9. | IGMP snooping: tak |  |
| 10. | Podpora kontroli przepływu: tak |  |
| 11. | Lista kontrolna dostępu (ACL): tak |  |
| 12. | Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |  |
| 13. | Protokoły zarządzające: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |  |
| 14. | Metody autentyczności: Secure Shell (SSH), RADIUS |  |
| 15. | Diody sygnalizacyjne LED |  |
| 16. | Certyfikaty: CE, FCC A, UL, cUL, CB, FCC Part 15 |  |
| 17. | Waga urządzenia: max. 4 kg |  |
| 18. | Możliwości montowania w stelażu: max. 1U (uchwyty w komplecie) |  |

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Punkt dostępowy WiFi | 2 kpl. |  |  |
| Oferowane urządzenie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standardy Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz) |  |
| 2. | Wspierane prędkości transmisji: MCS0 - MCS15 (6.5 do 300 Mb/s), HT 20/40 |  |
| 3. | Jednocześnie podłączeni klienci: min. 100 |  |
| 4. | Mocowanie: naścienne / sufitowe (mocowanie w komplecie) |  |
| 5. | Porty: Ethernet (Auto MDX, autonegocjacja 10/100 Mb/s) |  |
| 6. | Anteny: zintegrowane 2 szt. (wsparcie 2x2 MIMO) |  |
| 7. | Maksymalna moc transmisji: 27 dBm |  |
| 8. | BSSID: do 4 |  |
| 9. | Szyfrowanie: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i |  |
| 10. | Zaawansowane zarządzanie ruchem: VLAN 802.1Q; QoS WLAN prioritization; WMM Voice, video, best effort, and background |  |
| 11. | Zasilanie : Passive Power over Ethernet (12-24V) W komplecie zasilacz 24V 1A PoE Adapter |  |
| 12. | Maksymalny pobór mocy: 4W |  |
| 13. | Temperatura pracy: -10°C to 70°C |  |
| 14. | Wilgotność: 5% - 80% |  |
| 15. | Przycisk reset (na obudowie) |  |
| 16. | Certyfikaty: CE, FCC, IC |  |

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Zasilacz awaryjny 10 000 VA rack z kartą zarządzającą | 1 kpl. |  |  |
| Oferowane urządzenie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moc wyjściowa (pozorna / czynna): 10000 VA / 9000 W |  |
| 2. | Typ obudowy: Rack 5U / Tower (Rack Kit w zestawie) |  |
| 3. | Technologia: VFI podwójna konwersja; czas przełączania na pracę rezerwową oraz powrotu na pracę sieciową: 0 ms |  |
| 4. | Napięcie wejściowe: 120 - 276 V AC |  |
| 5. | Współczynnik mocy (dla pełnego obciążenia R) >=0,99 |  |
| 6. | Kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny |  |
| 7. | Zniekształcenia harmoniczne (przy pełnym obciążeniu) THDI < 5% Zniekształcenia harmoniczne THD (dla obciążenia liniowego / nieliniowego): <= 2% / <= 5% |  |
| 8. | Częstotliwość wyjściowa (taka sama jak na wejściu lub wybierana w trybie konwersji częstotliwości): 50 / 60 Hz ± 0,1 Hz |  |
| 9. | Sprawność: Tryb normalny: > 93% Tryb rezerwowy: > 90% Tryb ECO: >97% |  |
| 10. | Przeciążalność: Tryb normalny: 102 - 130% czas 2 min 131 - 150% czas 30 s > 150 %, czas 100 ms Tryb rezerwowy 102 - 130% czas 10 s > 130% czas 100 ms |  |
| 11. | Czas przełączania z pracy falownikowej w tryb ECO: 1 ms |  |
| 12. | Czas przełączania z trybu ECO na pracę falownikową: < 10 ms |  |
| 13. | Akumulatory: szczelne, bezobsługowe, ołowiowo-kwasowe (VRLA), 20 x 12 V / 9 Ah |  |
| 14. | Czas podtrzymania zasilania (dla 100% obciążenia): > 3,5 min |  |
| 15. | Czas ładowania akumulatorów do 90% pojemności: 3 h |  |
| 16. | Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C Wilgotność względna (bez kondensacji): < 95 % |  |
| 17. | Poziom hałasu (1 m od frontu): < 55 dB |  |
| 18. | Waga z akumulatorami max. 82,5 kg |  |
| 19. | Sygnalizacja dźwiękowa, wyświetlacz LCD |  |
| 20 | Interfejsy komunikacyjne: RS232, USB, sieciowa karta zarządzająca SNMP / HTTP |  |
| 21. | Karta zarządzająca UPS (w komplecie): Bezpośrednie połączenie z siecią lokalną poprzez złącze RJ-45 Zdalna obsługa UPS-a za pośrednictwem protokołu SNMP, strony WWW lub terminala Telnet Funkcja zegara czasu rzeczywistego (RTC) Wsparcie dla szyfrowania SSL Obsługa zasilacza UPS poprzez standardową bazę obiektów MIB lub zdefiniowaną przez użytkownika Bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego Możliwość zamykania systemu z redundantnymi zasilaczami |  |

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Szafa rack 19” 600x800 42U z wyposażeniem | 1 kpl. |  |  |
| Oferowane urządzenie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Drzwi przednie przeszklone (szkło dymione hartowane), zamykane na klamkę z zamkiem |  |
| 2. | Możliwość montażu drzwi jako lewe lub prawe |  |
| 3. | Drzwi tylne zamykane na standardowy zamek |  |
| 4. | Zdejmowane ściany boczne |  |
| 5. | Cztery szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) |  |
| 6. | Złącze uziemiające |  |
| 7. | Zamontowane cztery wentylatory w górnej części szafy |  |
| 8. | Zamontowane listwy zasilające – 1 szt. min. 8 gniazd Schuko |  |
| 9. | Zamontowane 4 poziome organizery kabli oraz 12 pionowych uchwytów kabli |  |
| 10. | Zamontowana 1 półka 1U o głębokości 550 mm |  |
| 11. | Obciążenie statyczne min. 600 kg |  |

# Zadanie B

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Serwer sieciowy z systemem MS Windows Server 2008 Foundation | 1 kpl. |  |  |
| Oferowane urządzenie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procesor osiągający w benchmarku http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 7000 punktów |  |
| 2. | Płyta główna obsługująca jeden procesor, z chipsetem producenta procesora; porty: D-Sub, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x COM, 2x RJ-45 |  |
| 3. | Pamięć RAM zainstalowana 4 GB, maksymalna 32 GB (4 gniazda pamięci) |  |
| 4. | Dyski twarde 2x 1 TB SATA 7200 obr/min, podłączone do dedykowanego sterownika macierzy RAID 0, 1 |  |
| 5. | Napęd optyczny DVD+/-RW |  |
| 6. | Karta graficzna z układem graficznym producenta procesora, zintegrowana na płycie głównej |  |
| 7. | Karta sieciowa podwójna 1 Gb/s – 2 szt., zintegrowana na płycie głównej |  |
| 8. | Obudowa tower z zasilaczem 350W, porty 2x USB dostępne z przodu obudowy, panel przedni otwierany z zabezpieczeniem na zamek, 2 wolne kieszenie 3,5” na dyski LFF non hot swap |  |
| 9. | Karta zarządzająca pracą serwera, umożliwiająca jego monitoring |  |
| 10. | System operacyjny Microsoft Windows Server 64-bit, 15 licencji dostępowych |  |
| 11. | Gwarancja producenta serwera na całe urządzenie łącznie z dyskami na okres 36 miesięcy od dostawy |  |

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Monitor LCD 17” | 1 kpl. |  |  |
| Oferowane urządzenie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przekątna nominalna: 17” |  |
| 2. | Typ matrycy: TN TFT |  |
| 3. | Rozdzielczość nominalna: 1280x1024 (5:4) |  |
| 4. | Złącza: D-Sub |  |
| 5. | Jasność 250 nit |  |
| 6. | Kontrast 1000:1 |  |
| 7. | Czas reakcji: 5 ms |  |
| 8. | Zasilacz wbudowany |  |

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Serwer NAS z dyskami 2x 1 TB | 1 kpl. |  |  |
| Oferowane urządzenie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Procesor dwurdzeniowy procesor o taktowaniu nie mniej niż 1,8 GHz na rdzeń |  |
| 2. | Pamięć operacyjna 2 GB |  |
| 3. | Dyski SATA 1 TB 7200 rpm – 2 sztuki, fabrycznie zainstalowane przez producenta pamięci masowej. Nie dopuszcza się oddzielnego dostarczenia dysków do urządzenia lub ich montażu poza zakładami producenta. Możliwość wymiany dysków w trakcie pracy urządzenia (hot-swap). |  |
| 4. | Obudowa typu desktop ze złączami: 2x 1Gb/s, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, D-Sub. Diody sygnalizacyjne LED na obudowie |  |
| 5. | Obsługiwane protokoły sieciowe: CIFS/SMB/Rally (Microsoft), NFS (Linux/UNIX), AFP Bonjour (Apple), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WebDAV, Windows DFS, SNMP |  |
| 6. | Obsługiwane tryby RAID: JBOD, 0, 1 |  |
| 7. | Rodzaje klientów (systemy operacyjne): Microsoft Windows XP; Mac OS X 10; Ubuntu 9.x oraz ich nowsze wersje |  |
| 8. | Zarządzanie systemem przy użyciu przeglądarki WWW. Interfejs użytkownika w języku polskim. Powiadamianie na e-mail. Aktualizacja oprogramowania |  |
| 9. | Zarządzanie plikami: przez przeglądarkę www, otoczenie sieciowe, serwer FTP. |  |
| 10. | Minimalna liczba LUN iSCSI: 256 |  |
| 11. | Funkcje kopii zapasowych: kopiowanie plików z komputerów w sieci; kopiowanie na dysk zewnętrzny; replikacja na zdalne urządzenie |  |
| 12. | Konfiguracja sieci TCP/IP: stały lub dynamiczny adres; Wake on LAN/WAN; Scheduled Power On; wbudowany serwer DHCP |  |
| 13. | Uwierzytelnianie użytkowników z Active Directory |  |
| 14. | Funkcje bezpieczeństwa: szyfrowanie wolumenów, wbudowana ochrona antywirusowa |  |
| 15. | Zarządzanie dyskami: skanowanie w poszukiwaniu uszkodzonych sektorów, SMART |  |
| 16. | Minimalna ilość równoczesnych użytkowników: 50 |  |
| 17. | Gwarancja producenta pamięci masowej na całe urządzenie łącznie z dyskami na okres 36 miesięcy od dostawy W przypadku wystąpienia awarii urządzenia kwalifikującej pamięć masową do wymiany, producent urządzenia ma obowiązek przesłania nowego urządzenia bezpośrednio do użytkownika urządzenia na swój koszt bez konieczności uprzedniego odesłania uszkodzonego |  |

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Program Office Home & Business PL lub równoważny | 2 licencje |  |  |
| Oferowane oprogramowanie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych |  |
| 2. | Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców |  |
| 3. | W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) |  |
| 4. | Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim |  |
| 5. | Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: Edytor tekstów Arkusz kalkulacyjny Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) Narzędzie do tworzenia notatek |  |
| 6. | Edytor tekstów musi umożliwiać: Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, Wstawianie oraz formatowanie tabel, Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, Automatyczne tworzenie spisów treści, Formatowanie nagłówków i stopek stron, Sprawdzanie pisowni w języku polskim, Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, Nagrywanie, wykonywanie, tworzenie i edycję makr zapisanych w języku Visual Basic for Application automatyzujących wykonywanie czynności, Określenie układu strony (pionowa/pozioma), Wydruk dokumentów, Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003-2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, |  |
| 7. | Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: Tworzenie raportów tabelarycznych, Tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, Wyszukiwanie i zamianę danych, Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, Nagrywanie, wykonywanie, tworzenie i edycję makr zapisanych w języku Visual Basic for Application automatyzujących wykonywanie czynności, Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003-2013 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. |  |
| 8. | Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek, Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu, Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003-2013. |  |
| 9. | Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (spam) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, Zarządzanie kalendarzem, Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, Zarządzanie listą zadań, Zlecanie zadań innym użytkownikom, Zarządzanie listą kontaktów, Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom. |  |
| 10. | Narzędzie do tworzenia notatek musi umożliwiać: Tworzenie notatek w trybie graficznym Organizować zapisane notatki Umożliwiać wyeksportowanie zawartości do innej bazy lub zapisanie w postaci HTML-owego archiwum |  |
| 11. | Oprogramowanie musi występować w 32- i 64-bitowej wersji |  |

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe | 1 kpl. |  |  |
| Oferowane urządzenie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Funkcjonalność: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie (z obsługą wielozadaniowości) |  |
| 2. | Rozmiar papieru (nominalny): A4 |  |
| 3. | Wydajność nominalna (miesięcznie): do 75 tys. stron Obciążalność (miesięcznie): do 6 tys. stron |  |
| 4. | Jakość druku: 1200x1200 dpi Jakość kopiowania: 600x600 dpi |  |
| 5. | Prędkość druku oraz kopiowania: do 40 str/min |  |
| 6. | Drukowanie dwustronne: automatyczne |  |
| 7. | Czas do wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości): do 8 sek. |  |
| 8. | Języki drukowania: PCL 5/6, PCLm, emulacja Postscript Level 3 |  |
| 9. | Porty: 1x USB .0, 1x RJ-45 (Gigabit Ethernet), 1x USB host |  |
| 10. | Pamięć wbudowana 256 MB |  |
| 11. | Sterowanie za pomocą kolorowego ekranu dotykowego 3,5” |  |
| 12. | Podajnik papieru: uniwersalny 100 arkuszy, dodatkowy 500 arkuszy |  |
| 13. | Odbiornik papieru: 250 arkuszy |  |
| 14. | Podajnik dokumentów: automatyczny 50 arkuszy |  |
| 15. | Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych (HP ePrint, Apple AirPrint itp.) |  |
| 16. | Prędkość skanowania: do 19 str/min kolor, do 14 str/min mono |  |
| 17. | Rozdzielczość skanowania: skaner płaski 1200 dpi kolor, z podajnika dokumentów 300 dpi kolor |  |
| 18. | Funkcje skanowania: jednoprzebiegowe ze skanera płaskiego oraz dwustronne z automatycznego podajnika dokumentów; wysyłanie plików do poczty elektronicznej, folderów sieciowych lub na nośnik USB |  |
| 19. | Skanowanie do formatów PDF, PDF z możliwością przeszukiwania, JPG, PNG, BMP, TIFF, RTF, TXT |  |
| 20. | Zmiana powiększenia kopii: od 25% do 400% |  |
| 21. | Moduł faksu o prędkości 33600 bps |  |
| 22. | Rozdzielczość faksu: 300 dpi |  |
| 23. | Pamięć faksu: 250 stron |  |
| 24. | Numery szybkiego wybierania: 100 Adresaci grupowi: 100 |  |
| 25. | Pobór mocy podczas drukowania maks. 760 W (certyfikat Energy Star) |  |
| 26. | Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X 10.x, RedHat Linux 5.x, SUSE Linux 10.x, Debian 5.x, Ubuntu 8.x |  |
| 27. | W zestawie sterowniki do urządzenia, oprogramowanie użytkowe dla systemów Windows i Mac OS |  |
| 28. | W zestawie toner o pojemności nominalnej 6000 stron oraz dodatkowy o wydajności co najmniej 12 000 stron |  |

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Przełącznik sieciowy zarządzalny 16+4 porty | 1 kpl. |  |  |
| Oferowane urządzenie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ilość portów: 18 RJ-45 oraz 2 SFP (combo mini-GBIC) |  |
| 2. | Szybkość transmisji danych: 10/100/1000 Mbps Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |  |
| 3. | Pełny dupleks: tak |  |
| 4. | Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1 Gb/s |  |
| 5. | Warstwa przełączania: L2 i L3 |  |
| 6. | Wielkość tabeli adresów MAC: min. 8000 |  |
| 7. | Kontrola wzrostu natężenia ruchu: tak |  |
| 8. | Dublowanie portów: tak |  |
| 9. | IGMP snooping: tak |  |
| 10. | Podpora kontroli przepływu: tak |  |
| 11. | Lista kontrolna dostępu (ACL): tak |  |
| 12. | Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |  |
| 13. | Protokoły zarządzające: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |  |
| 14. | Metody autentyczności: Secure Shell (SSH), RADIUS |  |
| 15. | Diody sygnalizacyjne LED |  |
| 16. | Certyfikaty: CE, FCC A, UL, cUL, CB, FCC Part 15 |  |
| 17. | Waga urządzenia: max. 2,2 kg |  |
| 18. | Możliwości montowania w stelażu: max. 1U (uchwyty w komplecie) |  |

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Zasilacz awaryjny 2200 VA rack z kartą zarządzającą | 1 kpl. |  |  |
| Oferowane urządzenie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moc wyjściowa (pozorna / czynna): 2200 VA / 1540 W |  |
| 2. | Typ obudowy: Rack 3U (Rack Kit w zestawie) |  |
| 3. | Technologia: line-interactive (VI); czas przełączania na pracę rezerwową <3 ms; czas powrotu na pracę sieciową 0 ms |  |
| 4. | Gniazda wyjściowe: 6x IEC320 C13 |  |
| 5. | Napięcie wejściowe: 150 - 280 V AC |  |
| 6. | Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej/sieciowej): sinusoidalny / jak na wejściu |  |
| 7. | Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz |  |
| 8. | Filtracja napięcia wyjściowego: filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy |  |
| 9. | Akumulatory: szczelne, bezobsługowe, ołowiowo-kwasowe (VRLA), 4 x 12 V / 9 Ah |  |
| 10. | Czas podtrzymania zasilania (dla 100% obciążenia): > 4,1 min |  |
| 11. | Czas ładowania akumulatorów (po 80% wyładowaniu baterii): 3 h |  |
| 12. | Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C Wilgotność względna (bez kondensacji): 20-80% |  |
| 13. | Waga z akumulatorami max. 28 kg |  |
| 14. | Sygnalizacja dźwiękowa |  |
| 15. | Interfejsy komunikacyjne: RS232, USB, sieciowa karta zarządzająca SNMP / HTTP |  |
| 16. | Oprogramowanie zarządzające UPS dla systemów Windows |  |
| 17. | Karta zarządzająca UPS (w komplecie): Bezpośrednie połączenie z siecią lokalną poprzez złącze RJ-45 Zdalna obsługa UPS-a za pośrednictwem protokołu SNMP lub strony WWW Obsługa zasilacza UPS poprzez standardową bazę obiektów MIB lub zdefiniowaną przez użytkownika Bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego Możliwość zamykania systemu z redundantnymi zasilaczami |  |

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Klimatyzator biurowy | 1 kpl. |  |  |
| Oferowane urządzenie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia: wolnostojące Obsługiwana powierzchnia: do 20 m2 |  |
| 2. | Funkcjonalność: chłodzenie i wentylacja, filtracja powietrza |  |
| 3. | Sterowanie manualne |  |
| 4. | Moc nominalna: 2,6 kW Pobór mocy: 1,05 kW Klasa energetyczna A |  |
| 5. | Poziom hałasu: max. 55 dB |  |
| 6. | Przepływ powietrza: do 360 m³/h Dwie prędkości nawiewu |  |
| 7. | Typ sprężarki: rotacyjna Czynnik chłodniczy: R407C / 500 g |  |
| 8. | Waga: max 25 kg |  |
| 9. | W zestawie rura wylotu ciepłego powietrza (do 150 cm) z przyłączami, zestaw montażowy okienny, korek |  |

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Centrala telefoniczna 2/8 | 1 kpl. |  |  |
| Oferowane urządzenie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ centrali: analogowa |  |
| 2. | Linie miejskie: 2 Linie wewnętrzne: 8 |  |
| 3. | Funkcja wyboru numeru wewnętrznego w czasie zapowiedzi (DISA) Własne zapowiedzi głosowe (8) i melodie dla połączeń oczekujących (4) |  |
| 4. | Prezentacja numeru abonenta dzwoniącego (CLIP) na wyświetlaczach aparatów telefonicznych |  |
| 5. | Zarządzanie przez przeglądarkę internetową, lokalne i zdalne |  |
| 6. | Dedykowane oprogramowanie do obsługi przez komputer z systemem Windows (dodatkowe funkcje telefonu na ekranie komputera: informacje o dzwoniącym, przyciski skróconego wybierania, historia połączeń) |  |
| 7. | Rejestracja połączeń z buforem w centrali |  |
| 8. | Obudowa: wisząca |  |
| 9. | Waga: max. 2 kg |  |

| Opis | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. Szafa rack 19” 600x800 42U z wyposażeniem | 1 kpl. |  |  |
| Oferowane urządzenie (producent, marka, model) |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (producent, marka, model) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Drzwi przednie przeszklone (szkło dymione hartowane), zamykane na klamkę z zamkiem |  |
| 2. | Możliwość montażu drzwi jako lewe lub prawe |  |
| 3. | Drzwi tylne zamykane na standardowy zamek |  |
| 4. | Zdejmowane ściany boczne |  |
| 5. | Cztery szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) |  |
| 6. | Złącze uziemiające |  |
| 7. | Zamontowane cztery wentylatory w górnej części szafy |  |
| 8. | Zamontowane listwy zasilające – 1 szt. min. 8 gniazd Schuko |  |
| 9. | Zamontowane 4 poziome organizery kabli oraz 12 pionowych uchwytów kabli |  |
| 10. | Zamontowana 1 półka 1U o głębokości 550 mm |  |
| 11. | Obciążenie statyczne min. 600 kg |  |

Załącznik nr 2

…………………….., dnia……………..….

_______________________________

nazwa, adres, kontakt Wykonawcy

Gmina Kolno

Kolno 33

11-311 Kolno

woj. warmińsko-mazurskie

O F E R T A

BUDOWA SIECI LAN, DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

na potrzeby realizacji projektu „WDROŻENIE E-USŁUG W GMINIE KOLNO”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………………. dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych pn. ……………..…………...............………………………………………………………………………………

niniejszym składamy ofertę następującej treści:

1.  Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto…………………………………………………. zł

obowiązujący podatek VAT……………………………%....................................................... zł

cena brutto…………………………………………………………………………………………………………… zł

(słownie ……………………………………………………………………………………………………………….. )

w tym /dotyczy robót budowlanych/:

stawka roboczogodziny kosztorysowej netto …………zł/r-g

narzut kosztów pośrednich/k.p./………………..% od R i S

narzut kosztów zysku/Z/………………………..% od R+k.p./R/,S+k.p./S/.

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.

3. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez …………….................dni.

Załączniki:

- …..................................................................................

- …..................................................................................

|  |  | podpis wykonawcy/osoby upoważnionej |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 3

Wykaz Wykonanych Zamówień

Dane Wykonawcy:	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa: 	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel./fax.:	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: 	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe - nazwa zamówienia „BUDOWA SIECI LAN, DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA” na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno” oświadczamy, że wykonaliśmy następujące zamówienia:

| Lp. | Nazwa projektu | Okres realizacji | Zamawiający (nazwa, adres) | Zakres zamówienia/wartość prac |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia: tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowano co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu sieci LAN oraz dostawie sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości co najmniej 20 000,00 złotych |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem, świadom/i odpowiedzialności wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń.

| Miejscowość, data |  | Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 4

projekt umowy

UMOWA

zawarta w dniu ............................... pomiędzy:

Gminą Kolno, Kolno 33, 11-311 Kolno, woj. warmińsko - mazurskie, NIP: 7393841578,

reprezentowaną przez

Pana Henryka Kazimierza Duda – Wójta Gminy Kolno przy kontrasygnacie Pani Iwony Marii Brzuśkiewicz – Skarbnik Gminy Kolno, zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym"

a

.......................................................................................................................................,

reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................,

zwanym dalej w treści Umowy " Wykonawcą"

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

      - Przedmiotem umowy jest wykonanie prac i dostaw na potrzeby realizacji zamówienia „Budowa sieci LAN, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w Gminie Kolno” w zakresie uzgodnionym między stronami na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy.

      - Wykonawca oświadcza, że wykonane dzieło będzie wolne od wad prawnych, w szczególności nie będzie obciążone prawami autorskimi czy licencjami podmiotów trzecich.

§ 2

Termin realizacji

- Wykonawca będzie realizował zamówienie w podziale na etapy, tj. „Budowa sieci LAN w budynku Urzędu Gminy Kolno, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania” w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, natomiast „Budowa sieci LAN w budynku GOPS w Kolnie, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania” w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Po realizacji każdego etapu Wykonawca dostarczy wykonaną część dzieła Zamawiającemu.

- Z czynności, o których mowa w ust. 1, Strony sporządzą protokoły odbioru częściowego. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego. Jeśli w trakcie odbioru stwierdzono usterki lub nieprawidłowości w wykonaniu dzieła, są one odnotowywane w protokole, a strony uzgadniają sposób i termin ich usunięcia.

- Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu zamówienia w osobach:

- ze strony Zamawiającego: …………, tel. ……, e-mail: ……………………,

- ze strony Wykonawcy: ……………, tel. ……, e-mail: ……………………,

§ 3

Wynagrodzenie i zasady płatności

      - Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości ………………… zł (słownie złotych: …………………………………), w tym podatek VAT w kwocie ……………………

      - Cena Umowy określona w ust. 1 wynikająca z oferty jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym np. koszty dostawy i instalacji sprzętu, instalacji i konfiguracji oprogramowania, przeniesienie autorskich praw majątkowych, koszty usług, transportu, gwarancji, opłat licencyjnych, opłat celnych, podatkowych, ubezpieczeniowych, koszty opłat pośrednich i podatku VAT.

      - Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT sporządzonej na podstawie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, podpisanym przez obie Strony bez zastrzeżeń. Dopuszcza się wystawianie faktur VAT na podstawie protokołu odbioru częściowego.

      - Płatność zostanie zrealizowana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………………………………………..

      - Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 48 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia, licząc od daty ostatniego protokołu odbioru prac i dostaw, podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dokona usunięcia błędów i nieprawidłowości, a w razie potrzeby uzupełnień i poprawek.

- Wykonawca zrealizuje działania wynikające z gwarancji w terminie:

  - 3 dni – dla usunięcia krytycznych lub istotnych błędów i nieprawidłowości, powodujących brak działania lub nieprawidłowe działanie przedmiotu zamówienia

  - 14 dni – dla uzupełnień i poprawek nie wpływających istotnie na działanie przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych, w okresie gwarancji, w szczególności koszty dojazdów, wyjaśnień czy uzupełnień ponosi Wykonawca.

- W związku z ochroną danych osobowych nośniki danych (dyski twarde), które w okresie gwarancji ulegną uszkodzeniu, nie będą zwracane Wykonawcy ani Producentom.

- Gwarancja świadczona przez Producenta sprzętu jest realizowana na zasadach określonych w dokumentach gwarancyjnych dostarczonych ze sprzętem.

- Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi wynikającej za wady fizyczne i prawne.

§ 5

Kary umowne

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia ponad termin wskazany w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, maksymalnie 40% wynagrodzenia umownego brutto.

- Naliczenie kar umownych wynikających z faktu opóźnienia w realizacji umowy nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu Umowy.

- W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w § 4 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

  - dla ppkt a.: 250 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)

  - dla ppkt b.: 100 złotych (słownie: sto złotych)

za każdy pełny dzień opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  40% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych, o których mowa w § 5 umowy, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jak również zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania, jeżeli szkoda powstanie z innych przyczyn niż te zastrzeżone w Umowie dla kar umownych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z zachowaniem prawa do kar umownych, w przypadku:

- gdy Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 3 dni;

- gdy Wykonawca mimo pisemnego wezwania nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne;

- złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia postępowania układowego;

- otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;

- wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji;

- zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.  Zamawiający w przypadku zaistnienia okoliczności, uprawniających do odstąpienia od umowy, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 30% wartości brutto Umowy określonej w § 3 ust 1, Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym.

§ 6

Poufność

- Wszystkie informacje przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w wyniku realizacji niniejszej Umowy pozostaną wyłączną własnością Zamawiającego. Wykonawca nie może używać informacji poza wypadkami określonymi w niniejszej Umowie.

- Informacje chronione oznaczają wszelkie informacje związane z Zamawiającym, jego kontrahentami lub ich działalnością, które nie są znane powszechnie, które zostały uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony informacji uzyskanych w celu wykonania tej Umowy oraz do ich nie ujawniania komukolwiek poza pracownikami Wykonawcy, realizującymi Umowę. Powyższe zobowiązanie jest bezterminowe i pozostaje w mocy zarówno w czasie trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

§ 7

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przeniesienie uprawnień, obowiązki i wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody drugiej strony.

- Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją postanowień Umowy i wykonywaniem przedmiotu umowy. Jeżeli jednakże Strony nie osiągną porozumienia wówczas zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

- Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

- Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zawierająca Opis Przedmiotu Zamówienia,

- Oferta na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający							wykonawca